## Slide 1: Messunsicherheit nach GUM Ergänzende Materialien
Relative Messunsicherheiten
Michael Matus
Wien, 2022

## Slide 2: Relative Unsicherheiten – Definition
Oft ist es bequem oder ganz einfach üblich statt Unsicherheiten, so genannte relative Unsicherheiten anzugeben.
Das sind (nach GUM Annex J) Unsicherheiten bezogen auf den Wert den sie charakterisieren. Bezugswert ist hier x.
Wie alle relativen Werte haben sie die Dimension 1 und werden oft in %, ‰ oder ppm angegeben.

## Slide 3: Grundlegendes
Bei der Angabe von relativen Werten ist grundsätzlich Vorsicht angebracht. Der Bezugswert muss immer zweifelsfrei erkennbar sein
Eine gute und kurze Übersicht der Problematik bietet die
ÖNORM A 6405:2009 Prozent, Promille, Parts per Million, Punkt, Prozentpunkt

## Slide 4: Relative Unsicherheiten – Anwendungen
In manchen Anwendungen durchaus sinnvoll: Verbrauchsmengenzähler (Elektrizität, Wasser, Gas, Wärme, …).
Die Unsicherheit der gemessenen Verbrauchsmenge ist in einen weiten Bereich zu ihr proportional → konstante relative Unsicherheit
Andere Beispiele: Längenmessungen über große Distanzen, Frequenzmessungen, chemische Analytik

## Slide 5: Relative Unsicherheiten – Anwendungen
Spezifikationen in diesen Anwendungen sind ebenfalls als relative Werte angegeben:
Eichfehlergrenzen bei Verbrauchsmengenzähler z.B. ±1 % des angezeigten Wertes (ab einer unteren Grenze)
Toleranzen von nicht eichfähigen Messgeräten (z.B. Multimeter)
Verwendet man ausschließlich relative Werte [Abweichungen / Unsicherheiten / Grenzwerte] wird die Bewertung sehr einfach.

## Slide 6: Relative Unsicherheiten – Anwendungen
Chemische Analytik – Beispiele von Modellgleichungen aus dem EURACHEM / CITAC Guide CG 4:

## Slide 7: Relative Unsicherheiten – Anwendungen
Chemische Analytik – Modellgleichungen sind sehr oft Produkte und Quotienten der Eingangsgrößen

## Slide 8: Relative Unsicherheiten – Gefahren
In den vielen Fällen kann die Anwendung relativer Unsicherheiten zu Missverständnissen führen.
Unsicherheiten von Messabweichungen (können sehr klein und auch 0 werden)
Unsicherheiten von Temperaturwerten (Kelvin / Celsius)
Generell suggeriert die Verwendung relativer Unsicherheiten diese seien über einen größeren Bereich konstant (was selten zutrifft)

## Slide 9: Relative Unsicherheiten – Gefahren
Gefahr: Der Bezugswert ist nicht eindeutig angegeben. Der Bezugswert kann x (z.B. Abweichung), Nominalwert, Istwert, Endwert, Toleranzwert, …, sein. Laut GUM ist aber immer explizit der Messwert gemeint.
Besonders verwirrend: Der Messwert ist bereits selbst ein Relativwert! Damit wird die (absolute) Messunsicherheit bereits ein Relativwert. Eine relative Messunsicherheit hat dann als Bezugswert bereits einen Relativwert!
Leider nicht akademisch: Photometrie, Radioaktivität, Chemie, …

## Slide 10: Rechnen mit relativen Unsicherheiten
Die sicherste Methode ist die Umwandlung relativer Messunsicherheiten in absolute:
Mit diesen kann man nun den herkömmlichen Formalismus anwenden. Die Ergebnisunsicherheit kann anschließend, wenn notwendig, in eine relative Unsicherheit umgerechnet werden.
Brauchbare Computer-Programme führen das automatisch im Hintergrund aus. Aber nur wenn sie „wissen“ was der Bezugswert ist!

## Slide 11: Zusammenfassung
Gleicher Informationsgehalt
Undefiniert wenn Messwert = 0
Sinnvoll wenn ± konstant über weiten Bereich (Zähler)
Bei Berechnungen vorher in absolute Unsicherheiten umwandeln
Möglichst vermeiden!